佛山市南海技师学院

招 标 文 件

采购方式：询价采购

项目名称：钳工实训设备采购

项目编号：NHJS20190401

佛山市南海技师学院

发布日期：2019年4月3日

投标邀请

佛山市南海技师学院（招标人）的钳工实训设备采购项目，经院领导批准，现决定对该项目进行招标采购，择优选定价格实惠，质量、服务优质的供应商。特邀请符合资格的投标人参加报价投标，有关事项如下：

一、采购项目的名称、数量、技术要求、预算

1、项目名称：钳工实训设备采购

2、项目内容及要求：详见采购清单（含税费送货安装）

3、项目预算：47400元

二、合格投标人条件

1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件：

2、在中华人民共和国境内注册的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；

3、在广东省工商局注册登记，营业执照经营范围符合所采购物品要求的商家或企业；

4、提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。

三、评标方法

1、投标商需响应招标文件所列项目、品名、规格和技术要求，并进行完整报价（包括品牌、单价、金额），没有完全响应的要承担作为废标处理的风险。

2、以有效投标报价单项最低价的投标人中标。

3、中标供应商经公示后，双方签订采购合同。

四、付款方式

1、以中标人的中标价为依据开具发票。

2、验收合格后根据招标单位报账程序上报财政支付。

五、质量及售后服务要求

1、所提供商品必须是原装正品，符合国家有关技术标准，并按照质量三包原则执行。

2、商品出现质量问题，采购方提出换货或退货要求，中标供应商必须响应并立即做出处理；要求换货时，所提供的商品应与原商品在规格、材质上相同或高于原商品。

3、送货时间：中标公示期结束后10天内。

六、获取招标文件的时间、地点、方式

符合资格的商家应当在2019年4月3日起至2019年4月10日期间，自行在佛山市南海技师学院网站采购公告中下载《钳工实训设备采购招标文件》。

七、递交投标文件时间及开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2019年4月10日9时30分

2、投标文件送达方式和地点：邮寄或直接送达佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市南海技师学院体育馆附楼二楼总务管理处

3、投标文件受理人：周老师   联系电话：0757-86222035  13709669564

4、开标评标时间：2019年4月10日10时00分

5、开标地点：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市南海技师学院评标室

6、投标文件要求：

1）参与投标商家在递交投标文件时需密封并加盖公章。

2）如果是快递邮寄件，请先将投标文件密封并标注项目名称再装入邮件袋，否则撕开邮件无密封即作投标无效处理。

3）投标文件封面需粘贴在文件袋上，投标文件封面应标注项目名称、采购编号、投标人名称、投标人地址、联系人及电话。

4）投标文件中证件纸张、报价单规格为A4复印纸，侧面装订，标书均应标注页码，装订成册。

八、采购人联系方式

联系名称：佛山市南海技师学院采购工作小组

联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号

邮    编：528200

联 系 人：李老师

联系方式：0757-81197617  13928637700

佛山市南海技师学院

2019年4月3日

佛山市南海技师学院钳工实训设备采购项目报价表

供应商名称（公章）：

供应商地址：

报价人：                                    联系电话：

| 序 号 | 项目 | 品名 | 规格和技术要求 | 需求数量 | 单位 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 钳工划线台 | 大理石检测平台 | 1、参考尺寸：1800×800×750mm 2、台面：采用150cm厚优质大理石平板，采用天然大理石料经机械加工，手工精研而成。黑色光泽、结构精密、质地均匀、稳定性好、强度大、硬度高。 3、精度：大理石平板精度参照先进国家标准，平面度公差依GB4987-85标准：00级=2×（1+d/1000）um（d为对角线mm）测量温度一般在20±2℃。 4、主体框架采用优质60×60mm冷轧方管焊接成型，经磷化静电喷涂处理，下方设有调节脚。 | 4 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 重型工作台 | 钳工防静电工作台 | 1、桌面尺寸：1500×50×750mm，使用榉木或夹板桌面，桌面耐冲击。 2、有5个抽屉，第一屉配置标准分类盒，其他屉配置标准隔板并能平均荷重100KG，桌脚附有调整脚座，可调整水平，有电源插排。 3、桌架材质：采用优质钢（≥2mm厚）冷轧钢板经冲压、折弯、焊接而成，表面为静电喷塑工艺，不脱塑，环保无气味，承重500公斤以上。 | 6 | 张 |  |  |  |  |
| 3 | 方凳子 | 方凳子 | 规格：320×240×430mm 基材：优质榉木,表面平整、纹理清晰自然、无颗粒、气泡、颜色均匀。 油漆：环保油漆面漆、色漆、无苯聚酯底漆，油漆为哑光漆，硬度为4H，甲醛释放量<1.5mg/L，符合E1级环保标准。 其他：经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，绿色环保。 | 150 | 张 |  |  |  |  |
| 注：以上各项均包含税费、送货及安装。 |
| 总价： | 元 |

参考图片：